# ООО «Голден Пул»

Рекомендации по режимам работы фильтра.

Перед переключением шестипозиционного вентиля – обязательно выключать насос фильтровальной установки

- Фильтрация (Filtration) (Filter). - позиция 1

Вода проходя через фильтр, подается в бассейн. Этот режим используется для фильтрации и нагревания.

- Обратная промывка (Back wash). - позиция 2

Вода из бассейна через фильтр, промывая его сливается в канализацию. Этот режим используется для очистки фильтра.

- Уплотнение (Rinse). - позиция 3

Вода из бассейна проходит через фильтр, уплотняя песок, и сливается в канализацию. Используется для завершения промывки фильтра.

- Опорожнение (Waste) (Drain). - позиция 4

Вода из бассейна минуя фильтр, сливается в канализацию. Этот режим используется для слива воды из бассейна.

- Циркуляция (Recirculation) (Whirlpool). - позиция 5

Циркуляция воды без её фильтрования после внесения химикатов.

- Закрыто (Close) (Winterize). - позиция 6

Все закрыто. Этот режим используется для сервисного обслуживания фильтра.

Фильтрация воды должна производится каждый день, независимо от того, эксплуатируется бассейн или нет.

Время фильтрации рассчитывается исходя из условий 2,5 – 3-х кратного прохождения объема воды в бассейне через фильтр в течении суток.

При работе фильтра происходит его загрязнение, когда стрелка на манометре покажет 1,5атм необходимо промыть фильтр. Лучше промывку делать еженедельно. Для этого отключить насос, рукоятку шестипозиционного вентиля установить в режим «2», включить насос и  следить за цветом воды в смотровом колпачке. Как только пойдет чистая вода - выключить насос,  рукоятку шестипозиционного вентиля установить в режим «3», включить насос на 60 секунд, выключить насос.

Доведите уровень воды в бассейне до нормального, в ручную или автоматическим регулятором, рукоятку шестипозиционного вентиля установить в режим «1», включить насос фильтра.

Периодически проводите чистку сетчатых ведерок, находящихся внутри скиммера и насоса.

При работе с подводным пылесосом необходимо переключить фильтр в ручной режим (на щите управления), включить насос. Шланг пылесоса  прижать к форсунке выпуска воды и наполнить его водой, выгнав воздух. Не вытаскивая из воды подключить шланг к скиммеру. Работа насоса с воздухом не допустима.

ВНИМАНИЕ!

- Перед каждым переключением режима работы отключите фильтр.

- При работе с водяным пылесосом, при чистки фильтра, при опорожнении бассейна отключите электронагреватель.

# Text boxes

«Golden  Pool» ltd.